## Slide 1: Minesweeper
105 數位系統導論實驗 專題

## Slide 2: Introduction

## Slide 3: Information
題目：Minesweeper(簡易版)
人數：6 ~ 7人一組
Deadline：1/4、1/5(就是下下周)
Present：
  1/4、1/5，每組5~10分鐘
  拍攝Demo影片(也可現場Demo)
  說明實作功能以及操作方式
  創意部分可以著重提出(有加分)

## Slide 4: Flow
Step 0：按下reset鈕，重置遊戲
Step 1：打開指撥開關，開始遊戲
Step 2：使用按鈕決定區塊
Step 3：按下鍵盤，決定要踩哪個點
Step 4：點矩陣的相應位置亮起，表示已被踩過
Step 5：若選擇的點埋有地雷或所有非地雷點被點亮，進入Step 6； 反之重複Step 2~5
Step 6：遊戲結束，回到Step 0

## Slide 5: State
四種狀態
  遊戲開始前(初始狀態)
    點矩陣不亮
    LED顯示編號區域為0
    七段顯示器為00:00:00
  遊戲進行中
  遊戲暫停
    所有按鈕皆無效
    僅有reset、switch可以使用
  遊戲結束
    所有按鈕皆無效
    僅有reset、switch可以使用
    點矩陣、LED、七段顯示器全亮
初始狀態
遊戲進行
遊戲暫停
遊戲結束
reset
No
reset
switch = 0
switch = 0
switch = 1
switch = 1
踩到雷?
Yes

## Slide 6: Basic Function
60%

## Slide 7: 重置(Reset)
任何狀態下將系統重置到初始狀態

## Slide 8: 指撥開關(Switch)
開啟Switch為遊戲開始
遊戲進行中關閉  遊戲暫停
遊戲暫停時開啟  遊戲繼續
遊戲結束，關閉Switch重置系統為初始狀態

## Slide 9: 點矩陣(Dot Matrix)
點矩陣以4x4的方塊為一區，分為八區，編號如圖
每一區裡的點都對應到KeyPad上同位置的按鈕
以Button選擇編號區域後，以KeyPad按下的結果點亮該點
初始狀態為全不亮
0
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 10: 鍵盤(KeyPad)
鍵盤共有16個按鈕(4 X 4)
每個按鈕代表點矩陣上相對應位置的點
按下對應的按鈕可使點矩陣的點亮起
  表示踩下這一個點
  若該點埋有地雷，則遊戲結束
若該點已亮起，則不會有任何反應

## Slide 11: 按鈕(Button)
由按扭控制上下左右移動編號區域
上下左右的按鈕分配如下圖
  當按下KEY_0，往右移動一格，編號3、7不再往右
  當按下KEY_1，往左移動一格，編號0、4不再往左
  當按下KEY_2，往上移動一格，編號0→3不再往上
  當按下KEY_3，往下移動一格，編號4→7不再往下
↑ ↓ ← →

## Slide 12: LED燈
亮起對應編號區塊的燈
編號顯示規則如下圖
  初始0亮
  遊戲結束全亮
0 1 2 3
4 5 6 7

## Slide 13: 七段顯示器(Seven Segment)
計時器 紀錄遊戲時間
  遊戲開始時開始計算
  遊戲暫停則計時暫停
顯示規則如下圖
  初始為00:00:00
  遊戲結束全亮
Hour
Minute
Second

## Slide 14: Advanced Function
40%

## Slide 15: VGA顯示
將螢幕畫面切割為4 X 4區塊
未按keypad時為全黑
按下keypad後
  踩到非地雷顯示綠色圈
  踩到地雷顯示紅色叉
  踩到已踩過點顯示藍色方
白色線示意用可以不用做出來

## Slide 16: 地雷標記
增加二個switch1、switch2
switch1開啟時表示要啟用標記功能
  按下keypad標記該點是地雷
當下次要踩標記點時會提示可能是地雷
  提示方式自己決定
需開啟switch2才可以踩
  switch2開啟時只能踩標記點

## Slide 17: 各組創意
自由發揮
功能不一定要被基礎功能限制
只要能夠有同樣的功能，可以不一定要用相同的週邊實現
除基礎功能外可以自行實作並添加變化

## Slide 18: Notice

## Slide 19: 檔案上傳
上傳：
  Demo影片
  報告投影片
  程式碼(Verilog Code)
FTP
  140.116.245.92
  帳號：dsecourse
  密碼：diclabdse
  資料夾：Project

## Slide 20: 連絡資訊
FB：
  https://www.facebook.com/groups/1314615668551578/
課程網頁：
  http://dic.csie.ncku.edu.tw/dic/introduction_to_digital_system/